## Slide 1
组会分享 · 具身智能操作方向
演示即上下文
DEMONSTRATION AS CONTEXT
给机器人一条人做事的录像，它能不能直接上手——这条线走到了哪一步、 三个和我们直觉相反的发现，以及我们准备补上的测量。
数字技术研究 · 操作与灵巧手
2026 年 10 月 27 日

## Slide 2
目录
CONTENTS
四个部分，从"这条路在问什么"讲到"我们准备补什么测量"。
01
这个方向在问什么
一条演示进来，机器人靠什么直接上手：找、对、放三步。
02
前人走到哪一步
三代做法的分界线，以及"上下文"这个词被用来指的三件不同的事。
03
三个没料到的发现
更多上下文反而更差、默认评测分辨不出五个点、三种错误会互相伪装。
04
接下来要做什么
三件能被别人复算的测量，以及需要团队配合的地方。
演示即上下文 · 组会分享
02 / 15

## Slide 3
第一部分
01
先把问题说清楚，再谈文献。
03 / 15
这个方向在问什么
一句话：能不能让机器人"看一条人做事的录像"就上手， 而且不为此重新训练一个模型。
要解决的不是"更准"，而是"新任务不用训"——这是它和主流端到端训练最根本的差别。
这条路的价值还在于"失败能定位"：找错了、对不齐、还是执行不了，可以分开查。
代价也很清楚：单臂、开环、演示和部署时物体的摆放不能差太多。

## Slide 4
一条演示进来，机器人靠什么直接上手
整条链路只有四步，而且每一步都能单独出问题
为什么值得研究
新任务不用训
加一条演示就是加一行数据，不更新任何参数。
失败能定位
找错了、对不齐、还是执行不了，三个环节能分开查。
库可以一直攒
演示越多，越可能撞上差不多能用的那一条。
边界：单臂、开环、演示与部署时物体摆放不能差太多。
演示即上下文 · 组会分享
04 / 15

## Slide 5
第二部分
02
这条线走了五年，真正变天只有一次。
05 / 15
前人走到哪一步
同样的"检索"，用法变了三次；每一次变化都重新定义了"这条路线要花多少代价"。
三代做法的分界线，不在"检索什么"，而在"检索到之后怎么用"。
"上下文"这个词，领域里至少指三件量纲不同的事——这是后面所有讨论的前提。
把八项代表工作摊在一张表上，能直接看出哪一格是空的。
先记住一个转折：2021 年的做法是"检索一个动作"，2025 年之后是"检索一段演示当上下文"—— 同一个动作，含义完全不同。

## Slide 6
三代人做的事，分界线在"检索完怎么用"
同样是检索，第一代直接出动作，第二代要重训，第三代才真正做到不训练
2021
第一代
检索一个动作，直接输出
从库里找最像的几帧，把它们对应的动作加权平均，就是下一步要执行的指令。 代表工作是 VINN。
代价：免训练，但只有单步、没有时序结构；在精细任务上终局成功率接近 0。
2023–2025
第二代
检索到的数据，要一起训练
把检索出来的片段和目标任务的少量数据混在一起重新训练策略。 代表工作是 Behavior Retrieval、STRAP、IWR。
代价：每个新任务仍要付一次训练；有工作部署时要重训约 35 分钟。
2025–2026
第三代
检索结果当上下文，喂给冻结的策略
检索到的演示不参与训练，直接作为提示交给一个不动的策略，动作由它现场生成。 代表工作是 MT3、ReCAP。
代价：真正零训练；但只能吃定长片段，或一条完整演示。
所以
判断一项工作属于哪一代，不要看它检索什么，要看它检索完还训不训练。
演示即上下文 · 组会分享
06 / 15

## Slide 7
"上下文"这个词，被用来指三件不同的事
三句话在各自的量纲上都对，放在一起就没法比
单位：时间步
训练时，一条序列看多长
指预训练时把多长的历史压进一条训练样本。有工作把这个长度拉到 8000 步， 30 赫兹下相当于四分半钟的连续操作。
8000 步
但下游微调只用到 1000 步——训练给的能力和部署用的长度是两回事。
单位：条
提示里，放几条演示
指推理时直接摆在模型面前、让它照着的演示数量。主流做法固定为一条， 厂商对外展示时也只放一段第一视角视频。
通常 1 条
几乎没有人试过把这一条换成三条、五条，看会发生什么。
单位：条 / 任务
从多大的库里，取几条
指演示库的规模，以及每次实际取回多少条。有工作把取回条数从 100 扫到 4000， 发现最优点随任务而变。
100 → 4000
这是唯一被系统扫过的一根轴，但库的大小和取几条是分开动的。
所以"这个方向还没人做全"这句话，必须先说清是哪一根轴。 把三根轴混着说，谁都可以说"我做了上下文"，也谁都无法被反驳。
演示即上下文 · 组会分享
07 / 15

## Slide 8
谁调过
哪一根轴
八项代表工作摊开看。前四列是自变量，最后一列是它要不要为每个新任务付训练成本。
读法提示：RoboTTT 那一格的 128 – 8000 是训练时的序列长度，不是检索条数，别和上面几行混着读。
●
系统扫过这根轴
—
固定不动或没有这根轴
代表工作
库多大
取几条
每条多长
免训练
VINN · 2021
● 930/750/71
● 约 10
—
是
Behavior Retrieval · 2023
—
—
—
否
STRAP · 2024
● 76k 条轨迹
● 100–4000
—
否
ReMoBot · 2024
● 1–20
● 5 / 10
● 3 / 5
是
MT3 · 2025
● 1–50
— 恒 1 条
— 单条完整
是
SAIL · 2026
—
● 1 / 3
—
是
ReCAP · 2026
● 11–35
● 取前 5
— 固定 16 帧
是
RoboTTT · 2026
—
—
● 128–8000
否
只有一项同时碰过前三列，而且只是四个格子的粗扫（取 5 条或 10 条 × 每条 3 段或 5 段）。 没有任何一项在"总预算固定"的前提下画过等值线——这就是空位。
演示即上下文 · 组会分享
08 / 15

## Slide 9
第三部分
03
两个发现和我们原本的直觉相反，第三个让现有的归因数字不可信。
09 / 15
三个没料到的发现
前两个是别人已经测出来、但没被当成问题讲的数字，第三个是我们自己算的。
演示给得越多，成功率不一定越高——三处独立证据都出现了下降。
领域默认的评测配置分辨不出五个百分点——大量"提升五个点"其实测不出来。
分割错、位姿错、检索错会互相伪装——论文里"失败原因占比"不能直接信。
共同点：这三件事都不是"做不出来"，而是"没人把它当成一件要测的事"。
三个发现指向同一件事：这条线上的数字，现在还不能被当成结论用。

## Slide 10
发现一：演示给得越多，反而更差
三处互相独立的工作里都出现了下降，说明这不是噪声，是有最优区间
第一处证据
演示 1 条 → 2 条 → 4 条
成功率 22.5 → 24.0 → 19.0。 其中"提起瓶子"这一项从 31 涨到 36，再掉到 2。
数据来自一项触觉演示工作，附录里的消融实验。
Chart: 演示条数与成功率（%）
| 1 条 | 2 条 | 4 条
成功率 | 22.5 | 24 | 19
第二处证据：给 1 帧历史反而更差
同一任务上，给一帧历史 39.5%， 完全不给历史 57%。
第三处证据：最优点随任务移动
取回条数从 100 扫到 4000，最优值在不同任务上不一样，不是"越大越好"。
这意味着：报"用了三条演示"这种单点结果没有意义，必须画出整条曲线， 并且说清最优点在哪里、从哪开始变坏。
演示即上下文 · 组会分享
10 / 15

## Slide 11
发现二 · 我们自己算的
9.4
个百分点
这是通用仿真基准的默认配置能分辨的最小差异——比我们要测的效应还大。
默认配置是什么
20 个任务 × 每个任务跑 20 次 × 1 个随机种子。这个分辨率下， 5 个百分点的差异只有 30% 的把握能测出来。
换成我们的配置
20 个任务 × 50 次 × 3 个种子 → 分辨率 3.4 个百分点， 把握 98%。
成本
18 个配置约 10.8 万次试验，一台 4090 一夜到一天。
稳健性
九组不同假设下都落在 3.4 到 3.8 之间，别人可以复算。
所以：领域里大量"提升五个点"的结论，在这个默认配置下本来就测不出来。 我们自己的实验，必须先把分辨率讲清楚，再谈效果。

## Slide 12
发现三：三种错误，会互相伪装
只看最后成没成，分不清是哪一环断的
一个分割错误，会被记成位姿错误
掩码混进了桌面，深度中位数就偏了；位姿模块拿到偏掉的初值， 还会"自信地"收敛到一个错误答案——它看不到掩码是错的。
所以论文里"检索失败占 22.3%"这类数字，如果是端到端打一个标签归出来的，就不能直接信。
唯一可靠的办法：拿真值掩码、真值位姿重跑一小批（比如 10% 的回合），看成功率怎么变。
真实原因
被当成
为什么分不开
分割错
位姿错
掩码混入桌面 → 深度初值偏移 → 位姿自信地收敛到错处
对称物体翻转
分割错
误差很大，但掩码其实是对的
检索到相似物
位姿错
对错误的物体估得很准，位姿分数反而更高
跟踪漂移
检索错
首帧其实是对的，错在后面的传播
要记的东西：每一帧的掩码面积与点数、位姿前两名假设的分数差、帧间旋转跳变、抓取位姿与成败。 这些量不记，事后只能靠猜。
演示即上下文 · 组会分享
12 / 15

## Slide 13
第四部分
04
一
预算等值线
二
换算率协议
三
阶段级归因
三件事，标准是同一条：别人能不能照着复算。
13 / 15
接下来要做什么
不是再做一个更强的策略，而是把这条路上的三个数字变成别人能复算的东西。
固定总预算，画"取几条 × 每条多长"的等值线。
一条上下文演示相当于多少条训练示范——给出可复算的换算规则。
把"哪一步断了"变成带置信区间的估计，而不是事后人工归类。
三条底线：等算力、等数据、检索度量固定——少一条，曲线就不可解释。
这三件事都是零训练或低成本实验，不需要新硬件。

## Slide 14
我们要补的
三件测量
每一件都能落成一张图或一张表，别人拿着我们的数据和代码可以重算。
前两件管"给多少上下文"，第三件管"断在哪一环"。前者决定画什么图，后者决定这张图能不能解释。
共同前提：仿真里做，不需要新硬件。
一台显卡一夜到一天一轮。
一
预算等值线：在总预算固定下换组合
同样是 32 段上下文，可以是"取 4 条 × 每条 8 段"，也可以是"取 1 条 × 每条 32 段"。 不固定总预算，"多给几条"和"每条更长"就混在一起，分不清是谁的功劳。
二
换算率：一条演示顶多少条训练示范
必须同时报三样：插值规则、相邻测点之间的距离、交叉点的置信区间。 现在唯一公开的数字来自厂商博客，是插值估出来的——换一种插值方式，结果差 14%。
三
阶段级归因：把"哪一步断了"变成区间估计
在评测的统计模型里加一个"阶段"项，输出"某方法在某阶段显著更差"以及它的置信区间； 再用真值掩码、真值位姿做反事实校验，防止三种错误互相伪装。
三条底线
等算力、等数据、检索度量固定——少一条，画出来的曲线就不可解释。
演示即上下文 · 组会分享
14 / 15

## Slide 15
一句话总结
我们不是要做更强的策略，
是要让这条路的强弱
可被测量。
可归因，才谈得上 scaling；可复算，才谈得上领先。
需要配合之一
一段连续的显卡机时，跑完等值线扫描。
需要配合之二
Sawyer 的机时窗口，做真机单演示适配。
需要配合之三
对"阶段判据"的评审意见——这一条不能自己说了算。
谢谢，欢迎提问与质疑
15 / 15